## Slide 1
室外定位—项目计划汇报
2023年11月
小组：杜俊航、巫海洲、张镒
场景：RTK算法优化的定位系统在智能驾驶场景的应用

## Slide 2
0.0
技术基础
项目背景研究
项目背景
智能驾驶是未来交通领域的关键趋势之一，其核心要求之一是实时、高精度的车辆定位。这种高精度的车辆定位对于自主导航、车辆间通信、自动驾驶决策以及道路安全至关重要。而实时运动定位（RTK）技术在这一领域中具有革命性的潜力。
将RTK算法应用到openharmony系统，实现实时定位和精确定位(从m->cm)。
项目最终目标
项目意义
对于车辆的智能驾驶而已，最重要的不是车辆的速度与炫酷，而是安全性与可靠性，这两个重要的性质，必须建立在系统能够随时随地监控车辆的运行状态之上，RTK算法能够使系统更好地掌握车辆的实时位置，提高车辆的定位精度，同时在学习RTK的过程中，自己的科研思维能力也能够提升。

## Slide 3
0.1
技术基础
项目场景图
注：在实际定位中，云端服务器、卫星和基准站的个数通常不止一个

## Slide 4
0.2
技术基础
项目整体实现路线图
01
03
02
04
RTK算法的原理，根据对应物理量构建出的物理模型，用数学方法对其优化分析
开发工具学习：RTKlib,Git, Ceres-solver等
RTK+OH系统开发板（科学=物理+数学，软件层面，算法的加入）
最终目标：将RTK算法应用到Openharmony系统
OH系统的环境搭建，掌握Hi3861的使用以及李嘉亮所搭建起来的平台。
阶段1：复刻
阶段2：引入RTK算法优化

## Slide 5
关键技术
0.3
硬件技术
软件技术
GNSS卫星定位技术
RTK（Real Time Kinematic）算法
开源鸿蒙平台
基站定位技术

## Slide 6
阶段一计划大纲
1.0
阶段一
阶段一：复刻双模定位
学习开发工具
复刻双模定位
最终目的
Hi3861基础学习路线
跑通室外定位源码

## Slide 7
1.1
阶段一学习基础开发工具
开发工具 | 学习程度 | 输出物
git | 熟悉git工作流程 | 利用git（分布式版本控制系统）实现项目团队开发
Linux | 熟悉Linux基本指令 | 实现项目文件的创建、查看、复制、删除等基本操作
基本工作流程及相关指令演示

## Slide 8
代码编译烧录
实现小案例
搭建开发环境
1.2
阶段一Hi3861基础学习路线
初步了解OpenHarmony系统，构建认知体系
搭建Windows和Linux下的开发环境
进行源码的下载
采用 hb 编译，在代码根目录下执行
基于 HiBurn 工具烧录
打开串口查看串口打印测试
  搭建代码架构
  进行Helloworld的代码编写
  在项目根目录下，运行编译代码
  打开串口查看打印信息

## Slide 9
1.3
阶段一跑通室外定位源码
待测物体
基站定位信息处理服务端
采集定位模块的位置数据信息
与基站定位信息处理服务端沟通获得基站定位信息
在OLED屏上显示定位信息
  接收并解析终端设备的基站信息
  向服务器请求基站位置
  向终端设备推送基站定位信息

## Slide 10
阶段二计划大纲
2.0
阶段二
阶段二：最终实现RTK算法+开发板（进一步缩小定位误差）
构建应用场景逻辑图（物理系统）
抽象数学模型，初步提取物理量
优化原始物理量，引入RTK算法
搭建模拟环境、运行测试
用R
T
K算法缩小定位误差
最终目的

## Slide 11
2.1
技术基础
选择引入RTK算法的原因
RTK定位算法由GNSS单点定位逐步迭代，具有更高的定位精度。
差分GPS定位
单点定位
RTK GPS定位
简述 | 将用户终端和基准站收到的载波信号，进行差分处理
物理量 | 载波信号、伪距、星历数据、
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端接发射的伪距信息，计算接收机的绝对位置
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端，接收基站和卫星的伪距信息，进行差分
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
优
劣

## Slide 12
阶段二—构建应用场景逻辑图
2.2
应用场景逻辑图
  GPS卫星向基准站和车载GPS终端同时发送数据信息
  基准站通过云端服务器将接收到的卫星信号实时发送给车载GPS终端
  车载GPS终端将接收到的卫星信号与基准站接收到的信号进行实时联合解算
  车载GPS终端结算后上传至云端服务器
  用户终端通过请求服务器获取车辆位置信息

## Slide 13
阶段二—抽象数学模型（优化原始物理量）
2.3
初步提取物理量
关键：载波信号
伪距
星历数据
建立载波相位观测模型
基于LAMBDA算法，解算整周模糊度
建立载波相位差分模型
坐标转换
便于引入RTK算法

## Slide 14
2.3.1
技术基础
引入RTK算法——建立载波相位观测模型
——tk时刻载波相位值的测量值
——tk时刻卫星 p 与接收机 i 的实际距离
——接收机 i 的时钟误差
——卫星p的整周模糊度
——卫星p的时钟误差
——电离层延迟误差
——对流层误差
——载波相位的观测噪声
分析载波相位观测模型，八个因子中有一半是跟误差相关的，因此需要利用差分模型来消除观测方程中钟差、电离层、对流层等误差。

## Slide 15
和——接收机i和基准站j的起始相位模糊度
——接收机i和基准站j的起始历元至观测历元的相位整周数
——接收机i和基准站j测量相位的小数部分
, , ——卫星p的地心坐标
——接收机i的修正坐标
——各项的残差
+()+()++
2.3.2
引入RTK算法——建立载波相位差分模型
分析载波相位差分模型，我们可以发现，成功把载波相位观测模型中，与误差相关的因子消去了。运用载波进行测距的精度要远远高于伪距，但是其缺点在于载波相位存在整周模糊度未知的问题，需要进行模糊度固定才能使用这种高精度的测量信息。因此我们必须要对整周模糊度进行解算。

## Slide 16
2.3.3
引入RTK算法——解算整周模糊度，基于LAMBDA算法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Slide 17
2.3.4
引入RTK算法——坐标转换
在上一步，固定整周模糊度后，我们就能从载波相位差分模型中得出接收机i的地心坐标(, )，此时通过与地心坐标之间进行转换参数输出，得到当地的坐标。
=-
当地坐标
基线向量

## Slide 18
巫海洲
张镒
杜俊航
0.4
PPT分工
搭建项目整体的框架（4步）：
  场景：RTK算法优化的定位系统在智能驾驶场景的应用
  最终目标：将RTK算法应用到Openharmony系统
  构建应用场景逻辑图
  抽象数学模型
细分阶段一框架：
  阶段目标：复刻双模定位
  阶段路线：学习开发工具、Hi3861基础学习路线、跑通室外定位源码
细分阶段二框架：
  阶段目标：RTK算法缩小定位误差
  阶段路线：构建应用场景逻辑图、抽象数学模型，初步提取物理量、优化原始物理量，引入RTK算法。
汇总并润色PPT
室外定位—项目计划汇报

## Slide 19
Q&A
谢谢观看