## Slide 1
基于RTK的高精度车辆位置监控系统
成员：杜俊航 张镒 巫海州

## Slide 2
0
技术基础
研究背景和意义
背景
杜
随着社会经济的发展和技术的进步，车辆已经成为生产生活的必备工具。对于有高精度定位需求的特种车辆，比如需要使用武装进行押运的运钞车而言，车辆的位置信息也成为车辆监控管理中的必要信息。
传统定位手段存在的问题
在信号良好、无遮挡的空旷环境下，仅依赖GNSS的伪距定位技术即可获得10m左右的定位精度，但是其在复杂环境下如城市建筑、道路树荫等情况下的精度和可靠性都无法得到保障，因此需要一种更加精准、可靠的定位系统来满足有着高精度，高实时性定位要求的武装押运。

## Slide 3
0
技术基础
研究方法与目标
杜
方法与思路
为了解决传统定位系统在复杂环境下的定位缺陷，利用双模定位系统+RTK算法能够在复杂环境下，仍然提供准确且可靠的位置信息。如GNSS+RTK定位模式能够在开阔且无遮挡的情况下提供高精度的位置信息，在GNSS信号无法到达，或者严重衰减的环境下，能无缝切换到LBS定位模式(Location Based Service)下，实现实时，不间断地提供位置信息
研究目标
1.高精度:10m(单GNSS) 平面精度1cm+D*1ppm，高程精度2cm+D*1ppm(双模)
2.实时与持续:时断时续(单GNSS在复杂环境下) 持续不断(双模)
3.观测时间 :T<1s
注:D指流动站到基准站的距离，ppm指百万分之一

## Slide 4
1
技术基础
实施路线
01
03
02
搭建双模定位系统，将RTK算法加到系统上进行优化
杜
设定量化指标
1.精度值R
2.观测时间T
3.实时系数F=
搭建仿真系统(基于hi3861)
预期效果：
1.R=cm级
2.T<1s
3.F≈1

## Slide 5
2
技术基础
场景图
杜
应用价值
为武装押运提供实时的位置信息
实体
1.GPS卫星：发送GPS信号给基准站和车载终端
2.基准站：将接收到的GPS信号差分处理后发送给云端服务器
3.车载GPS终端：接受卫星的信号和云端服务器的差分信号，解算出坐标，并将坐标回馈给云端服务器
4.云端服务器：差分处理GPS信号发送给车载GPS终端和将车辆实时位置发送给用户
存在问题
1、穿越密集的高楼，因多径效应等干扰，定位精度大打折扣
2、进入隧道后由于GPS信号的衰弱，切换到基准定位时延过高
3、过度依赖国外的硬件资源，如GPS卫星
注：在实际定位中，云端服务器、卫星和基准站的个数通常不止一个

## Slide 6
3
技术基础
RTK——物理量和物理系统
RTK定位算法由GNSS单点定位逐步迭代。根据场景图，可以得知以下相关的物理系统。
差分GPS定位
单点定位
RTK GPS定位
简述 | 将用户终端和基准站收到的载波信号，进行差分处理
物理量 | 载波信号、伪距、星历数据、
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端接发射的伪距信息，计算接收机的绝对位置
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端，接收基站和卫星的伪距信息，进行差分
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
杜

## Slide 7
4
技术基础
RTK——利用数学模型解算和优化物理量
从物理系统可以了解到，RTK算法主要运用载波信号作为观测量，因此我们从载波信号的数学建模开始，逐步进行解算，可以得到以下的数学计算流程。
卫星p
接收机i
基准站j
卫星信号
卫星信号
1.建立载波相位观测模型
2.建立载波相位差分模型
3.基于LAMBDA算法，解算整周模糊度
4.坐标转换
模型构建拓扑图
杜

## Slide 8
5
技术基础
RTK——建立载波相位观测模型
——tk时刻载波相位值的测量值
——tk时刻卫星 p 与接收机 i 的实际距离
——接收机 i 的时钟误差
——卫星p的整周模糊度
——卫星p的时钟误差
——电离层延迟误差
——对流层误差
——载波相位的观测噪声
分析载波相位观测模型，八个因子中有一半是跟误差相关的，因此需要利用差分模型来消除观测方程中钟差、电离层、对流层等误差。
杜

## Slide 9
和——接收机i和基准站j的起始相位模糊度
——接收机i和基准站j的起始历元至观测历元的相位整周数
——接收机i和基准站j测量相位的小数部分
, , ——卫星p的地心坐标
——接收机i的修正坐标
——各项的残差
+()+()++
6
RTK——建立载波相位差分模型
分析载波相位差分模型，我们可以发现，成功把载波相位观测模型中，与误差相关的因子消去了。运用载波进行测距的精度要远远高于伪距，但是其缺点在于载波相位存在整周模糊度未知的问题，需要进行模糊度固定才能使用这种高精度的测量信息。因此我们必须要对整周模糊度进行解算。
杜

## Slide 10
7
RTK——解算整周模糊度，基于LAMBDA算法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
杜

## Slide 11
8
RTK——坐标转换
在上一步，固定整周模糊度后，我们就能从载波相位差分模型中得出接收机i的地心坐标(, )，此时通过与地心坐标之间进行转换参数输出，得到当地的坐标。
=-
当地坐标
基线向量
杜