## Slide 1
基于RTK算法与鸿蒙平台的双模高精度车辆定位系统
成员：杜俊航 张镒 巫海州

## Slide 2
0
技术基础
背景研究
杜
研究背景概述：武装押运在银行现金流通等业务的发展中起着至关重要的作用，加强武装押运车在途实时监管是安保工作的重点。监控中心可以直观掌握武装押运车的运行情况，在武装押运车抵达每个网点时，可以实时监控车辆行驶全过程。由此可以看出，武装押运时，对车辆定位的精度和实时性都有着非常高的要求，这就是我们研究的重点。
思考1:对于武装押运车辆的定位，要怎样才能达到更高的精度？
思考2:对金融押运的作业车辆，监控中心需要能够实时掌握GPS位置信息，要怎样才能让车辆不间断地回馈位置信息给监控中心？
…….
武装押运示意图

## Slide 3
0
技术基础
传统方案的场景
杜
以下是传统武装押运的简化场景图

## Slide 4
0
技术基础
传统方案存在的问题
杜
传统的武装押运:在信号良好、无遮挡的空旷环境下，传统武装押运仅依赖GNSS的伪距定位技术即可获得10m左右的定位精度，但是其在复杂环境下如城市建筑、道路树荫等情况下的精度和可靠性都无法得到保障。
通过上面的场景图，传统方案存在以下的问题
  穿越密集的高楼，因多径效应等干扰，定位精度大打折扣
  进入隧道后由于GPS信号的衰弱，信号的获取会出现较长的间断
  过度依赖国外的硬件资源，如GPS卫星
  因此需要一种更加精准的定位系统来满足有着高精度，高实时性定位要求的武装押运。

## Slide 5
0
技术基础
研究现状
巫
1 | XXXX，方法是啥 | 精度到多少。
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 6
0
研究思路
杜
根据传统方案存在的三个缺陷，我们可以在原有的定位技术的基础上对这三个缺陷进行优化与改善，从而实现一种高精度与高实时的定位系统。
方法与思路
问题
定位精度低
监控会发生间断
国外软硬件成本高
改善的方法 | 简述 | 效果 | 系统功能占比
引入RTK定位算法 | 改善卫星定位本身定位精度不足的缺陷 | cm级 | 50%
引入双模定位体系 | 在复杂环境下也能自适应切换模式 | 定位信号不中断 | 30%
采用国产芯片和国产嵌入式操作系统 | 解决对国外软硬件的过度依赖性 | 国产化 | 20%

## Slide 7
0
技术基础
研究预期目标
杜
目标·高精度定位
  平面精度1cm+D*1ppm
  高程精度2cm+D*1ppm
目标·实时定位
  接近24小时连续不断对目标进行位置定位
目标·国产化

## Slide 8
0
系统架构图
杜
根据上述所提到的研究方法与思路，我们利用RTK算法的原理，在原有的定位方式加上一个基准站辅助卫星定位，可以得到我们的系统架构如右图所示。

## Slide 9
关键技术1-RTK-原理
0
杜
红色方框的部分就是RTK算法最核心的部分，通过额外添加一个基准站接收卫星信号与流动站所接收到的卫星信号进行差分处理，从而消除大气延迟、钟差等误差，提高定位精度的技术，实现厘米级的定位精度。

## Slide 10
0
技术基础
关键技术1-RTK-引入原因与物理参数
RTK主要对载波物理量进行观测，比GNSS采用伪距作为物理量观测，定位精度更高。
差分GPS定位
单点定位
RTK GPS定位
简述 | 将用户终端和基准站收到的载波信号，进行差分处理
物理量 | 载波信号、伪距、星历数据、
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端接发射的伪距信息，计算接收机的绝对位置
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端，接收基站和卫星的伪距信息，进行差分
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
优
劣
杜

## Slide 11
0
采集卫星信号数据
伪距和载波相位
的差分计算
进行位置解算
基准站和流动站同时接收卫星信号，并记录下卫星的伪距和载波相位等数据
将基准站记录的伪距和载波相位数据与流动站记录的进行差分计算，得到伪距差分数据和载波相位差分数据
结合伪距差分数据、载波相位差分数据和基准站的位置，进行位置解算，从而得出更加精确的流动站位置
张
关键技术1-RTK-解算流程

## Slide 12
0
技术基础
关键技术1-RTK-优化观测量
从物理系统可以了解到，RTK算法主要运用载波信号作为观测量，因此我们从载波信号的数学建模开始，逐步进行解算，有以下的优化流程。
卫星p
接收机i
基准站j
卫星信号
卫星信号
1.建立载波相位观测模型
2.建立载波相位差分模型
3.基于LAMBDA算法，解算整周模糊度
4.坐标转换
模型构建拓扑图
杜

## Slide 13
0
技术基础
关键技术1-RTK-建立载波相位观测模型
——tk时刻载波相位值的测量值
——tk时刻卫星 p 与接收机 i 的实际距离
——接收机 i 的时钟误差
——卫星p的整周模糊度
——卫星p的时钟误差
——电离层延迟误差
——对流层误差
——载波相位的观测噪声
分析载波相位观测模型，八个因子中有一半是跟误差相关的，因此需要利用差分模型来消除观测方程中钟差、电离层、对流层等误差。
杜

## Slide 14
和——接收机i和基准站j的起始相位模糊度
——接收机i和基准站j的起始历元至观测历元的相位整周数
——接收机i和基准站j测量相位的小数部分
, , ——卫星p的地心坐标
——接收机i的修正坐标
——各项的残差
+()+()++
0
关键技术1-RTK-建立载波相位差分模型
分析载波相位差分模型，我们可以发现，成功把载波相位观测模型中，与误差相关的因子消去了。运用载波进行测距的精度要远远高于伪距，但是其缺点在于载波相位存在整周模糊度未知的问题，需要进行模糊度固定才能使用这种高精度的测量信息。因此我们必须要对整周模糊度进行解算。
杜

## Slide 15
0
关键技术1-RTK-固定整周模糊度
杜
求解载波相位差分方程的核心之一就是将整周模糊度解算，这里基于LAMBDA算法进行解算
其中
Z为一个n*n的矩阵 为估计的float型模糊度解

## Slide 16
0
关键技术1-RTK-坐标转换
在上一步，固定整周模糊度后，我们就能从载波相位差分模型中得出接收机i的地心坐标(, )，此时通过与地心坐标之间进行转换参数输出，得到当地的坐标。
=-
当地坐标
基线向量
杜