## Slide 1
基于RTK算法的双模高精度车辆定位系统
成员：杜俊航 张镒 巫海洲

## Slide 2
0
技术基础
思维导图
张

## Slide 3
0
技术基础
研究背景和问题
背景
巫、杜
武装押运是把特定的金融产品按照防卫要求送达目的地的安保活动，随着国家改革开放的进一步深化，社会治安压力和犯罪烈度增大，对武装押运时车辆定位的精度和实时系数（ ）提出了更高要求。
在信号良好、无遮挡的空旷环境下，传统武装押运仅依赖GNSS的伪距定位技术即可获得10m左右的定位精度，但是其在复杂环境下如城市建筑、道路树荫等情况下的精度和可靠性都无法得到保障，因此需要一种更加精准的定位系统来满足有着高精度，高实时性定位要求的武装押运。
传统武装押运存在的定位问题

## Slide 4
0
技术基础
研究方法与目标
杜、巫
方法与思路
模式一：GNSS+RTK定位模式，能够在开阔且无遮挡的情况下提供高精度的位置信息，模式二：在GNSS信号无法到达，或者严重衰减的情况下，无缝切换到基站定位模式。最终实现实时，不间断地监控车辆位置信息。
研究目标
注:实时系数（ ）， D指流动站到基准站的距离，ppm指百万分之一
目标 | 定性指标 | 传统GNSS定位 | 基于RTK算法的GNSS+基站双模定位
高精度 | 定位误差（m） | 10m | 平面精度1cm+D*1ppm，高程精度2cm+D*1ppm(双模)
连续不断 | 观测时间T | 短 | 更短
 | 实时系数 | 时断时续 | 接近1（连续不断）

## Slide 5
1
技术基础
场景图
杜
应用价值
为武装押运提供实时的位置信息
实体
1.GPS卫星：发送GPS信号给基准站和车载终端
2.基准站：将接收到的GPS信号差分处理后发送给云端服务器
3.车载GPS终端：接受卫星的信号和云端服务器的差分信号，解算出坐标，并将坐标回馈给云端服务器
4.云端服务器：差分处理GPS信号发送给车载GPS终端和将车辆实时位置发送给用户
存在问题
1、穿越密集的高楼，因多径效应等干扰，定位精度大打折扣
2、进入隧道后由于GPS信号的衰弱，切换到基站定位时延过高
3、过度依赖国外的硬件资源，如GPS卫星
注：在实际定位中，云端服务器、卫星和基准站的个数通常不止一个

## Slide 6
2
技术基础
实施路线
01
03
02
搭建双模定位系统，将RTK算法加到系统上进行优化
杜
设定量化指标
1.精度值R
2.实时系数F =
搭建仿真系统(基于hi3861)
预期效果：
1.R=cm级
2.F≈1

## Slide 7
关键技术
3
硬件技术
定位算法
GNSS卫星定位技术
RTK(Real Time Kinematic)算法
开源鸿蒙平台
LBS基站定位技术
嵌入式OS
Hi3861-Soc芯片
RISC-V指令集
张
硬件

## Slide 8
3.1.1
实时动态(Real Time Kinematic,RTK)算法是一种对基准站和流动站接收的卫星信号进行差分解算，从而消除大气延迟、钟差等误差，提高定位精度的技术，能够实现厘米级的定位精度。
采集卫星信号数据
伪距和载波相位
的差分计算
进行位置解算
基准站和流动站同时接收卫星信号，并记录下卫星的伪距和载波相位等数据
将基准站记录的伪距和载波相位数据与流动站记录的进行差分计算，得到伪距差分数据和载波相位差分数据
结合伪距差分数据、载波相位差分数据和基准站的位置，进行位置解算，从而得出更加精确的流动站位置
张
RTK算法概述

## Slide 9
3.1.2
技术基础
选择引入RTK算法的原因
RTK定位算法由GNSS单点定位逐步迭代，具有更高的定位精度。
差分GPS定位
单点定位
RTK GPS定位
简述 | 将用户终端和基准站收到的载波信号，进行差分处理
物理量 | 载波信号、伪距、星历数据、
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端接发射的伪距信息，计算接收机的绝对位置
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+用户终端+具有速度的物体
简述 | 用户终端，接收基站和卫星的伪距信息，进行差分
物理量 | 伪距、星历数据
物理系统 | 卫星+基准站+用户终端+具有速度的物体
优
劣
杜

## Slide 10
3.2
双模定位：使用两种不同的定位系统进行位置确定，可以弥补彼此的不足，能够在密集高楼、山区等复杂的环境下提供较为精确的定位并且能持续不断定位。
自适应算法：一种根据不同环境动态选择最佳定位系统的方法。
环境检测：通过传感器检测GPS信号。
定位系统决策：设置一个GPS信号阈值，当信号强度低于阈值时切换成基站定位，当信号强度高于阈值时切换成GPS定位。
定位系统切换：设备重新配置硬件，调整参数并切换信号源。
张
GNSS+LBS双模定位的原理

## Slide 11
4
技术基础
RTK——利用数学模型解算和优化物理量
RTK算法主要运用载波信号作为观测量，因此我们从载波信号的数学建模开始，逐步进行解算，可以得到以下的数学计算流程。
卫星p
接收机i
基准站j
卫星信号
卫星信号
1.建立载波相位观测模型
2.建立载波相位差分模型
3.基于LAMBDA算法，解算整周模糊度
4.坐标转换
模型构建拓扑图
杜

## Slide 12
4.1
技术基础
RTK——建立载波相位观测模型
——tk时刻载波相位值的测量值
——tk时刻卫星 p 与接收机 i 的实际距离
——接收机 i 的时钟误差
——卫星p的整周模糊度
——卫星p的时钟误差
——电离层延迟误差
——对流层误差
——载波相位的观测噪声
分析载波相位观测模型，八个因子中有一半是跟误差相关的，因此需要利用差分模型来消除观测方程中钟差、电离层、对流层等误差。
杜

## Slide 13
和——接收机i和基准站j的起始相位模糊度
——接收机i和基准站j的起始历元至观测历元的相位整周数
——接收机i和基准站j测量相位的小数部分
, , ——卫星p的地心坐标
——接收机i的修正坐标
——各项的残差
+()+()++
4.2
RTK——建立载波相位差分模型
分析载波相位差分模型，我们可以发现，成功把载波相位观测模型中，与误差相关的因子消去了。运用载波进行测距的精度要远远高于伪距，但是其缺点在于载波相位存在整周模糊度未知的问题，需要进行模糊度固定才能使用这种高精度的测量信息。因此我们必须要对整周模糊度进行解算。
杜

## Slide 14
4.3
RTK——解算整周模糊度，基于LAMBDA算法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
杜

## Slide 15
4.4
RTK——坐标转换
在上一步，固定整周模糊度后，我们就能从载波相位差分模型中得出接收机i的地心坐标(, )，此时通过与地心坐标之间进行转换参数输出，得到当地的坐标。
=-
当地坐标
基线向量
杜

## Slide 16
工作计划
5
阶段2：将RTK算法引入双模定位系统
阶段1：复刻
搭建OH系统环境
掌握Hi3861的使用
复刻李的平台。
掌握RTK算法的原理
构建物理模型
数学方法优化分析
开发工具学习：RTKlib,Git, Ceres-solver
RTK+OH系统开发板
巫